ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Энергосбережение

Энергетический паспорт промышленного потребителя
топливно-энергетических ресурсов.

Основные положения. Типовые формы

Госстандарт России

1999 г.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Временным творческим коллективом при ФГУ «Российское

агентство энергоэффективности»

ВНЕСЕН Научно-техническим управлением Госстандарта России

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от

№

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

@ ИПК Издательство стандартов, 1999

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

Введение

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Определения	1

4 Общие положения	2

5 Структура и содержание энергетического паспорта промышленного

потребителя ТЭР	3

Приложение А. Энергетический паспорт промышленного потребителя

топливно-энергетических ресурсов	6

Приложение Б. Общие сведения о потребителе топливно-энергетических ресурсов	7

Приложение В. Общее потребление энергоносителей (от стороннего источника)	9

Приложение Г. Сведения о трансформаторных подстанциях	10

Приложение Д. Установленная мощность потребителей электроэнергии по направлениям

использования	11

Приложение Е. Сведения о компрессорном оборудовании	12

Приложение Ж. Характеристика холодильного оборудования	13

Приложение  И Сведения о составе  и работе теплоэлектростанции.........................………14

Приложение К. Баланс потребления электроэнергии в 200...г.	15

Приложение Л. Сведения о составе и работе котельной	16

Приложение М. Характеристика технологического оборудования, использующего

тепловую энергию (пар, горячая вода)	17

Приложение Н. Расчетно-нормативное потребление тепловой энергии в 200...г.	18

Приложение П. Баланс потребления тепловой энергии в 200...г.	19

Приложение Р. Характеристика топливоиспользующих агрегатов	20

Приложение С. Баланс потребления котельно-печного топлива в 200...г.	21

Приложение Т. Характеристика использования моторных топлив

транспортными средствами	22

Приложение У. Баланс потребления моторных топлив	23

Приложение Ф. Использование вторичных энергоресурсов, альтернативных топлив,

возобновляемых источников энергии	24

Приложение Х. Удельный расход ТЭР на выпускаемую продукцию	25

Приложение Ц. Перечень энергосберегающих мероприятий	26

Приложение Ш. Библиография 	27

Введение

Госэнергонадзором РФ в сотрудничестве с Московским агентством энергосбережения подготовлены типовые формы энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов, предложенные для опытного внедрения на ряде предприятий. Данные формы позволяют получать в концентрированном виде объективную информацию об уровне и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на производственных предприятиях топливно-энергетического комплекса, промышленности и коммунального хозяйства. Апробация разработанных форм активно проводилась в течение двух лет Нижегородским, Московским  региональными центрами энергосбережения и другими организациями, специализирующимися в области энергоаудита.

Настоящий государственный стандарт, регламентирующий основные положения энергетической паспортизации, устанавливающий формы документов — составных частей паспорта промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов, дополняющих и уточняющих ранее разработанные формы, отражает накопленный опыт в области энергетической паспортизации предприятий и предлагает единый унифицированный подход к его составу и структуре.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Энергосбережение

Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов.
Основные положения. Типовые формы

Energy conservation

Power engineering certificate of fuel-energy resources for industrial consumer.
Basic rules. Standard forms

Введение в действие с сентября 2000г.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к построению, изложению и содержанию энергетического паспорта промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) с целью определения фактического баланса потребления ТЭР, оценки показателей энергетической эффективности и формирования мероприятий по энергосбережению.

Обязательность разработки и ведения энергетического паспорта потребителя ТЭР определяется нормативными правовыми актами, принимаемыми федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Стандарт используется органами государственного энергетического надзора при энергетических обследованиях потребителей энергоресурсов и оценке эффективности использования ТЭР.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин

ГОСТ 27322-87 Энергобаланс промышленного предприятия. Основные положения

ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно- методическое обеспечение. Основные положения.

3 Определения

В настоящем стандарте используют следующие термины с соответствующими определениями:

Издание официальное

Энергосбережение : реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов.

Топливно-энергетические ресурсы: совокупность природных и произведенных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности;

Эффективное использование энергетических ресурсов: достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды.

Потребитель топливно-энергетических ресурсов: физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией (мощностью) и (или) тепловой энергией (мощностью).

Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов: нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами производственного назначения, а также содержащий энергосберегающие мероприятия.

Организация-энергоаудитор : юридическое лицо (организация, кроме государственных надзорных органов), осуществляющее энергетическое обследование потребителей ТЭР и имеющие лицензию на выполнение этих работ.

4 Общие положения

4.1. Энергетический паспорт потребителя ТЭР разрабатывают на основе энергетического обследования, проводимого с целью оценки эффективности использования ТЭР, разработки и реализации энергосберегающих мероприятий.

4.2. Разработку и ведение паспорта обеспечивает потребитель ТЭР.

Методические рекомендации по заполнению и ведению энергетического паспорта разрабатывают энергоаудиторы и согласовывают с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченным для  государственного надзора за эффективным использованием ТЭР.

4.3. Энергетические обследования эффективности использования ТЭР проводят:

- потребители ТЭР (собственные внутренние обследования);

- энергоаудиторские организации, работающие по контракту;

- органы, осуществляющие надзор и контроль за эффективностью использования ТЭР.

Правила проведения энергетических обследований потребителей ТЭР устанавливает федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный для государственного надзора за эффективностью использованием ТЭР.

4.4. Объектами энергетического обследования являются:

- производственное оборудование, машины, установки, агрегаты, потребляющие ТЭР, преобразующие энергию из одного вида в другой для производства продукции, выполнения работ (услуг);

- технологические процессы, связанные с преобразованием и потреблением топлива, энергии и энергоносителей;

- процессы, связанные с расходованием ТЭР на вспомогательные нужды (освещение, отопление, вентиляцию).

4.5. Обновление информации в энергетическом паспорте проводят в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области контроля за эффективностью использования ТЭР.

4.6. Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта несут лица, проводившие энергетические обследования, административное руководство потребителя ТЭР.

4.7. Энергетический паспорт потребителя ТЭР должен храниться на предприятии, в территориальном органе государственного энергетического надзора и в организации, проводившей энергоаудит.

4.8. Гриф энергетического паспорта определяет руководство потребителя ТЭР в установленном порядке.

5 Структура и содержание энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР

5.1 Энергетический паспорт состоит из следующих разделов:

5.1.1 Общие сведения о потребителе ТЭР

5.1.2 Сведения о потреблении ТЭР:

- общее потребление энергоносителей;

- потребление электроэнергии;

- потребление тепловой энергии;

- потребление котельно-печного топлива;

- потребление моторного топлива.

5.1.3 Сведения об эффективности использования ТЭР

5.1.4 Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования ТЭР

5.1 5. Выводы

Заключительный раздел энергетического паспорта потребителя ТЭР должен включать:

перечень зафиксированных при обследовании потребителя фактов непроизводительных расходов ТЭР с указанием их величины в стоимостном и натуральном выражении;

- предлагаемые направления повышения эффективности использования ТЭР с оценкой экономии последних в стоимостном и натуральном выражении с указанием затрат, сроков внедрения и окупаемости;

- количественную оценку снижения уровня непроизводительных расходов ТЭР за счет внедрения энергосберегающих мероприятий:

- беззатратных и низкозатратных;

- среднезатратных;

- высокозатратных.

5.2 Типовые формы энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР включают:

5.2.1 Титульный лист энергетического паспорта потребителя ТЭР (приложение А);

5.2.2 Общие сведения о потребителе ТЭР, приведенные в форме (приложение Б), содержащей информацию о наименовании, реквизитах предприятия, объеме производства основной и вспомогательной продукции, численности персонала и другие сведения о предприятии;

5.2.3 Сведения об общем потреблении энергоносителей, приведенные в форме (приложение В), содержащей информацию о годовом потреблении и о коммерческом учете потребления всех видов энергоносителей, используемых потребителем ТЭР;

5.2.4 Сведения о потреблении электроэнергии, приведенные в формах (приложения Г - К), содержащих информацию о трансформаторных подстанциях, установленной мощности электроприемников по направлениям использования с краткой энергетической характеристикой энергоемкого оборудования, содержащих информацию о собственном производстве электрической и тепловой энергии (собственной теплоэлектростанции), а также годовой баланс потребления электроэнергии;

5.2.5 Сведения о потреблении (производстве) тепловой энергии, приведенные в формах (приложения Л-П), содержащих информацию о составе и работе котельных (котельных агрегатах, входящих в состав собственной ТЭС), сведения о технологическом оборудовании, использующем тепловую энергию, расчетно-нормативном потреблении теплоэнергии, а также годовой баланс потребления теплоэнергии;

5.2.6 Сведения о потреблении котельно-печного и моторного топлива, об использовании вторичных энергоресурсов, альтернативных топлив, возобновляемых источников энергии, приведенные в формах (приложения Р - Ф), содержащих информацию о характеристиках топливоиспользующих агрегатов, об использовании моторных топлив транспортными средствами и др., а также балансы потребления котельно-печного и моторного топлива;

5.2.7. Сведения о показателях эффективности использования ТЭР, приведенные в форме (приложение Х), содержащей информацию об удельных расходах ТЭР;

5.2.8. Сведения об энергосберегающих мероприятиях, приведенные в форме (приложение Ц), содержащей информацию об энергоэффективных мероприятиях по каждому виду ТЭР .

Представленные в стандарте типовые формы энергетического паспорта используют в качестве базовых. В зависимости от принадлежности потребителя к той или иной отрасли экономики, особенностей и специфики производственного оборудования и технологических процессов типовые формы энергетического паспорта по рекомендациям Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор за эффективным использованием ТЭР, могут быть дополнены и утверждены в составе соответствующего нормативного документа.

5.3 При заполнении энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР могут быть использованы нормативные и методические материалы, представленные в Приложении Ш.

Приложение А

(обязательное)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №

ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

________________________________________________________________________

наименование организации, предприятия

Паспорт разработан

месяц _____________________200... г.

_________________________________

наименование организации-разработчика

____________________________________

должность руководителя организации-

разработчика, подпись, фамилия

_______________________     _________________________________

подпись, фамилия, долж-    		 должность исполнителя, подпись,

ность ответственного        			 фамилия

за энергохозяйство

потребителя

Срок действия до ____________________________________

пять лет, не считая года разработки

Приложение Б

(обязательное)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОМЫШЕЛННОМ ПОТРЕБИТЕЛЕ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

____________________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя топливно-энергетических ресурсов)

1 Вид собственности _________________________________________________________________

2 Адрес  ____________________________________________________________________________

3 Наименование головной (вышестоящей) организации _________________________________

4 Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________________

5 Ф.И.О. гл. инженера ________________________________________________________________

6 Ф.И.О. гл. энергетика ______________________________________________________________

7 Факс  _____________________________________________________________________________

8 Банковские реквизиты _____________________________________________________________

9 Телефоны: гл. инженера ____________________________________________________________

гл. энергетика ______________________________________________________________________

для справок  _______________________________________________________________________

| №№ |
| --- |
| Единица | Базовый | Текущий | Примечание |
| п/п | Наименование | измерения | год | год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем производства продукции (услуг, работ) | тыс. руб. |  |  |  |
| 2 | Производство продукции в натуральном выражении |
| 2.1 | Основная продукция |
| 2.2 | Дополнительная продукция |
| 3 | Потребление энергоресурсов | тыс. т у.т тыс.руб 1) |
|  | 4 | Энергоемкость производства продукции 2) |

тыс.т у.т

| тыс.руб. |
| --- |
|  | 5 | Доля платы за энергоресурсы в стоимости произведенной продукции 3) | ѕU |
|  | 6 | Среднесписочная численность | чел. |
| 6.1. | в т.ч. промышленно-производственный персонал | чел. |

1) Стоимость ТЭР определяется по предъявленным счетам.

2) Определяется по формуле: значение п. 3 (числитель)/ значение п. 1.

3) Определяется по формуле: значение п. 3 (знаменатель)/ значение п. 1.

Приложение В

(обязательное)

ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

| №№ | Наименование | Единица | Потребленное | Коммерческий учет | Примеча- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | энергоносителя | измерения | количество | Тип прибора | Коли- | ние |
|  | в год | (марка) | чество |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельно-печное топливо | т у.т |
| 1.1 | Газообразное топливо |  |
| 1.2 | Твердое топливо |
|  | 1.3 | Жидкое топливо |
|  | 1.4 | Альтернативные (местные) виды топлив |
|  | 1.5 | Переводные коэффициенты в условное топливо |
|  | 2 | Электроэнергия | МВт.ч |
| 3 | Тепловая энергия | Гкал |  |
|  | 3.1 | Давление | МПа |
| 3.2 | Температура прямой и обратной воды | оС |
| 3.3 | Температура перегрева пара | оС |
| 3.4 | Степень сухости пара | % |
| 4 | Сжатый воздух | кН.м3 |  |
|  | 4.1 | Давление | МПа |
| 5 | Моторное топливо: | л, т |  |
|  | 5.1 | - бензин |  |
| 5.2 | - керосин |  |
| 5.3 | - дизельное топливо |  |

Приложение Г
(обязательное)

СВЕДЕНИЯ О ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ

| Производство, цех, номер подстанции | Год ввода в эксплуатацию | Тип трансфор-матора | Количество трансформаторов | Суммарная мощность подстанции, кВ.А |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Напряжение, кВ

высшее/ низшее

| Примечание |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение Д

(обязательное)

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| № п.п | Направление использования электроэнергии | Количество и суммарная мощность (кВт) электродвигателей (в цехах, участках, производствах и т.п.) |
| --- | --- | --- |

| Примечание |
| --- |
| Цех № | Цех № | Цех № | Цех № |
|  | Коли-чество | Мощ-ность | Коли-чество | Мощ-ность | Коли-чество | Мощ-ность | Коли-чество | Мощ-ность |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |

Технологическое оборудование, в т.ч.:

-электропривод, электротермическое оборудование

-Сушилки

| -Прочее |
| --- |
|  | 2 | Насосы |
|  | 3 | Вентиляционное оборудование |
|  | 4 | Подъемно-транспортное оборудование |
|  | 5 | Компрессоры |
|  | 6 | Сварочное оборудование |
|  | 7 | Холодильное оборудование |
|  | 8 | Освещение |
|  | 9 | Прочее, в т.ч. бытовая техника |
| ВСЕГО |

Приложение Е

(рекомендуемое)

СВЕДЕНИЯ О КОМПРЕССОРНОМ ОБОРУДОВАНИИ

| Цех, участок, произ-водство, тип компрессора | Год ввода в эксп-луата-цию |
| --- | --- |

Коли-чество

|  | Произ-води-тель-ность, м3/мин | Давле-ние, МПа | Мощ- ность электро-привода, кВт | Время работы компрессора за год по журналу, ч, год | Расчетный среднегодовой расход электроэнергии, МВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Удельный
расход электроэнергии
факт./ норм.,1)

| кВт.ч./1000м3. | Система охлаж-дения (оборотное, водопро- водное и т.п.) | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

1) В случае отсутствия нормативных (паспортных) данных рассчитывают по формуле:

значение гр.6

--------------------------- .100

значение гр. 4 х 6,0

Приложение Ж

(рекомендуемое)

ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тип теплоотводящего устройства:____________

| Тип агре- | Год ввода | Мощность по холоду | Темпера- тура в | Установ-ленная | Удельный расход | Режим работы, | Система отвода тепла от конденсатора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гата-источ- ника | в эксплуатацию | Гкал/ч | холодильной камере, оС |

мощность,

| кВт | электроэнергии, факт./норм. кВт.Ч ч/Гкал | летом/ зимой ч/сут |
| --- | --- | --- |

Расход
теплоноси-теля летом/

зимой, т/ч

Охлаждение летом/зимой,

| от... - до ... оС |
| --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение  И

(рекомендуемое)

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И РАБОТЕ

ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОЭЛЕКРОСТАНЦИИ 1)

Топливо: основное________________

резервное________________

| Год ввода ТЭС в эксплуатацию | Электрическая мощность ТЭС, проект/ факт, кВт | Тепловая мощность ТЭС, проектн/ факт, Гкал | Тип турбоагрегата |
| --- | --- | --- | --- |

Количество турбоагрегатов

|  | КПД турбоагрегата, % | Годовое использование турбоагрегата, проектн/ факт, час |
| --- | --- | --- |

Коэффициент эффективнос-ти использова-ния установленной мощности,

Р факт.

Р уст.

|  | Удельный расход топлива на проиводство электроэнергии г у.т./(кВтч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1) Сведения о составе и работе котельных агрегатов, входящих в состав ТЭС, заполняют по форме Л.

Приложение К

(обязательное)

баланс потребления электроэнергии В 200... г.

МВт.Ч' ч (графа 5- %)

№№

пп

Статьи прихода/расхода

Суммарное потребление

В том числе

расчетно-нормативное потребление с учетом нормативных потерь

| Примечание |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

II

1

2

Приход

Сторонний источник (по счетчикам),

| Собственная ТЭС |
| --- |
| ѕ | ѕ |
|  | II II | Расход 1) | 1) |
|  | 1 |

Технологическое оборудование, в т.ч. электропривод, электротермическое оборудование

Сушилки

| Прочее |
| --- |
| 2 | Насосы |
| 3 | Вентиляционное оборудование |
| 4 | Подъемно-транспортное оборудование |
| 5 | Компрессоры |
| 6 | Сварочное оборудование |
| 7 | Холодильное оборудование |
| 8 | Освещение |
| 9 | Прочие, в т.ч. бытовая техника |
|  | Итого производственный расход |
| 10 | Субабоненты |
| ѕ | ѕ |
|  | 11 |

Потери эксплуатационно-неизбежные:

- в сетях, суммарные

| - в трансформаторах |
| --- |
| 12 | Нерациональные потери |

Итого: суммарный расход

) При наличии внутризаводского учета электроэнергии в статье «Расход» заполняется и графа 3.

Приложение Л

(обязательное)

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И РАБОТЕ КОТЕЛЬНОЙ

Топливо: основное - природный газ

резервное –

| Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Производительность, проект./ факт. 1) т/ч, Гкал/ч | Давле-ние, раб./ факт.1)МПа | КПД «брутто» по данным последних испытаний% | КПД по паспорту, % | Удельный расход топлива на выработку тепла факт./норм. 1) кг.у.т/Гкал | Годовой расход топлива по коммер-ческому учету, тыс.т.у.т | Годовая выработка тепла по приборно-му учету, Гкал,т. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

1) Определяется по паспортным данным.

Приложение М

(обязательное)

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
(ПАР, ГОРЯЧАЯ ВОДА)

№№ п.п.

Назначение, направление

использова- ния агрегата

Наименование агрегата, год ввода, тип, марка, вид энергоносителя

Производительность агрегата (паспортная) по продукту, /ч

Ко-личество

Рабочие параметры

на входе на выходе

Удельный расход теп-лоэнергии

на единицу продукции

Гкал/...

КПД по паспорту,

%

Конден-сатоот-водчи- ки: тип, количество

Наличие теплоутилизационных устройств, температура конденсата, оС

| Примечание (характеристика загрязнений конденсата) |
| --- |
|  | давление рабочее,МПа | темпе-ратура рабочая, оС |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение Н

(обязательное)

РАСЧЕТНО - НОРМАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В 200.. г.

Гкал/год

| №№ п.п. | Наименование объекта (цех, участок и др.), теплоноситель (пар, горячая вода) | Технологическое оборудование | При фактических значениях среднегодовой температуры, оС, и продолжительности отопительного периода, дней | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Приточная вентиляция | Горячее водоснабжение |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1

1.1

1.2

Производственные помещения

Итого, по производственным помещениям

2

2.1

2.2

Общепроизводственные службы и помещения

| Итого, по общепроизводственным службам |
| --- |
|  | 3 | Всего |

Приложение П

(обязательное)

БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 200... г.

Гкал ( графы 8, 10,12- %)

№№

п.п.

| Статьи прихода/расхода | Характеристики, параметры | Суммарное пот-ребление | Расчетно-нормативное потребление с учетом нормативных потерь (Приложение М) | Потери эксплуатационно неизбежные/фак-тические | Возврат конденсата | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепло-носи-тель | давле-ние Р, МПа | темпе-ратура оС 1) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Приход: |
|  | 1 | Собственная котельная |
|  | 2 | Сторонний источник |
| Итого, приход |

II

|  | Расход |
| --- | --- |
|  | 1 | Технологические расходы |
|  | 1.1 |

в т.ч. пара

| из них контактным (острым) способом |
| --- |
|  | 1.2 | горячей воды |
|  | 2 |

Отопление и вентиляция,

| в т.ч. калориферы воздушные |
| --- |
|  | 3 | Горячее водоснабжение |
|  | 4 | Сторонние потребители |
|  | 5 | Суммарные сетевые потери (нормируемые) |
| Итого, производственный расход |
|  | 6 | Субабоненты |
|  | 7 | Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения |
| Итого, суммарный расход |

Сноска:

1) При теплоносителе- горячая вода указывают температуру прямой и обратной воды

Приложение Р

(обязательное)

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЛИВОИСПОЛЬЗУЮЩИХ АГРЕГАТОВ

№№

п.п

Назначение, направление использования

Наименование агрегата, тип,

марка, характерный размер, год ввода в эксплуатацию

Количество

Производитель-ность агрегата (паспортная) по продукту

| ..../ ч | Удельный расход топлива на единицу продукции, кг.у.т/... |
| --- | --- |

Наименование и краткая характе-ристика теплоути-

лизационного обо-рудования, темпе-ратура отходящих газов, оС

| Примечание |
| --- |
|  | фактич. за 200...г. | норматив расхода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение С

(обязательное)

БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ КОТЕЛЬНО-ПЕЧНОГО ТОПЛИВА В 200... г.

(Потребление в т.у.т.)

|  | В том числе | Коэффициент полезного использо-вания |
| --- | --- | --- |

Приме-чание

№№

п.п.

| Статьи прихода/расхода | Суммарное потребление энергии | расчетно-нормативное потребление с учетом нор-мативных потерь |
| --- | --- | --- |

потери энергии: эксплуатационо неизбежные/

| фактические |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

I

Приход

Итого, приход

II

1

1.2

1.3

1.4

1.5

Расход

Технологическое использование, в т.ч.

нетопливное использование
(в виде сырья)

нагрев

сушка

обжиг (плавление, отжиг)

2

2.1

2.2

На выработку тепловой энергии:

в котельной

в собственной ТЭС

Итого, суммарный расход

Приложение Т

(обязательное)

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

№

| п.п. | Наименование, (марка), тип транспортного средства, год выпуска | Количество транспортных средств | Грузоподъемность, т, пассажировместимость, чел. | Вид исполь-зованного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Удельный
расход
топлива по

| паспортным данным л/км,л/ (ткм) | Годовые показатели текущего года | Количество израсходованного топлива, л |
| --- | --- | --- |

Способ

измере-

ния

расхода

топлива

Удель-

ный

расход

топлива,

л/(ткм)

Количество

получен-

ного

топлива,

л

Потери топлива

Примечание

Пробег,

км

Объем
грузо-

пере-

возок,

т.км

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение У

(обязательное)

БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ

№

п.п.

Статьи

| прихода/расхода | Суммарное потребление, л |
| --- | --- |

Расчетно-

нормативное

| потребление, л | Потери, л |
| --- | --- |

Фактический

удельный

расход,

л/(ткм)

| Примечание |
| --- |
| неизбежные | фактические |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I |

Приход

|  | Итого, приход |
| --- | --- |
|  | II | Расход |
| 1 | Транспортировка грузов |
| 2 | Перевозка людей |
| 3 | На выработку энергии |
|  | Итого, расход |

Приложение Ф

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  (МЕСТНЫХ) ТОПЛИВ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

| № | Наименование характеристики | Размер- ность | Значение характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вторичные (тепловые) ВЭР |
|  | 1.1 | Характеристика ВЭР |
|  | 1.1.1 | Фазовое состояние |
|  | 1.1.2 | Расход | м 3/час |
| 1.1.3 | Давление | МПа |
| 1.1.4 | Температура | оС |
| 1.1.5 | Характерные загрязнители, их концентрация | % |
| 1.2 | Годовой выход ВЭР | Гкал |
| 1.3 | Годовое фактическое использование | Гкал |
| 2 | Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР |
|  | 2.1 | Наименование (вид) |
|  | 2.2 | Основные характеристики |
|  | 2.2.1 | Теплотворная способность | ккал/кг |
| 2.2.2 | Годовая наработка энергоустановки | час |
| 2.2.3 |
| 2.2.4 |
| 2.3 | Мощность энергетической установки |

Гкал/час,

| кВт |
| --- |
| 2.4 | КПД энергоустановки | % |
| 2.5 | Годовой фактический выход энергии |

Гкал,

МВтч

Приложение Х

(обязательное)

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТЭР НА ВЫПУСКАЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ

№№

п.п.

Виды энергоносителей
и наименование продукции

(работ)

Единицы

измерения

Базовый .год: фактический удельный

расход

| общезаводской/цеховой | Расчетные удельные расходы энергоносителей (нормативы) по видам продукции с учетом реализации программы энергосбережения (Приложение Ц) при объеме производства в ..... г. обследования |
| --- | --- |

| Примеча- ние |
| --- |
| текущий год | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.3

Котельно-печное топливо:

- на продукцию

- на производство тепловой энергии

- на выработку электрической и тепловой энергии

кг у.т./

ед. изд.

кг.у.т./

Гкал

г.у.т./ кВтЧчас, кг у.т/ Гкал

ѕѕ

ѕѕ

ѕѕ

2

2.1

2.1.1

| 2.1.2 | Тепловая энергия на продукцию | Гкал/ед.изд | ѕѕ |
| --- | --- | --- | --- |

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

3.3

Электроэнергия на продукцию

- на производство сжатого воздуха

- на производство холода

кВтЧчас/ед.изд.

кВтЧчас/

кНЧм3

кВтЧчас/

Гкал

ѕѕ

ѕѕ

ѕѕ

4

Моторное топливо:

- бензин

- керосин

-дизельное топливо

л/км

л/ткм

Приложение Ц

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

№№

п.п.

Наименование мероприятий, вид энергоресурса

Затраты,

| тыс.руб | Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- |

Согласованный срок внедрения,

квартал, год

Срок окупаемости

| Примечание |
| --- |
|  | в натуральном выражении |

в стоимостном выражении, тыс.руб

| (по тарифу) |
| --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Мероприятия
по экономии:

- котельно-печного топлива, т у.т.

- тепловой энергиии, Гкал

- электроэнергии, МВтЧч

- сжатого воздуха, кНЧм3

и других материальных ресурсов

-моторного топлива:

- бензина

- керосина

- дизельного топлива

Экономия, всего:

тыс. т у.т.

Гкал

МВтЧч

л, т

в т.ч. по мероприятиям, принятым к внедрению

тыс. т у.т.

Гкал

МВтЧч

л, т

Приложение Ш

(справочное)

Библиография

1. Методические указания по организации учета топлива  на тепловых электростанциях. РД 34.09.105-96. М. СПО ОРГРЭС, 1997

2. Правила измерения расхода газа и жидкостей стандартными сужающимися устройствами. РД 50-213-80. Изменение № 1 к РД 50-213-80. М. Изд-во стандартов,1998

3. Методика выполнения измерений с использованием сужающихся устройств. МИ 2204-92. М. Изд-во стандартов,1997

4. Методические указания по инвентаризации угля и горючих сланцев на электростанциях. МУ 34-70-050-83. М. СПО  Союзтехэнерго,1983

5. Методические указания по инвентаризации жидкого топлива на электростанциях. 
МУ 34-70-152-83. М. СПО Союэтехэнерго, 1983

6. Методические указания по нормированию расходов тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий. ТЭС МУ 34-70-079-84. М СПО Союзтехэнерго,1984

7. Правила монтажа расходомерных устройств. РД- 50-213, М. Изд-во стандартов,1985

8. Методика оценки технического состояния паротурбинных установок до и после ремонта и в период между ремонтами. РД 34.20.581.95. М. СПО  ОРГРЭС, 1995

9. Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта. РД 34.26.617-97. М. СПО ОРГРЭС, 1997

10. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. М.СПО ОРГРЭС, 1996

11. Типовая инструкция по учету электрической энергии при ее производстве, передаче и распределении, РД 34.09.101-94. М. СПО ОРГРЭС, 1995

12. Правила устройства электроустановок, 6 издание, М. Главгосэнергонадзор РФ, 1998

13. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. П-683, Главгосэнергонадзор. М. Изд-во МЭИ, 1995

14. Информационное письмо РАО «ЕЭС России» «О коммерческом учете тепловой энергии». ИП-01(02)-97

15. Методические указания по составлению отчета электростанции и АО-Энерго о тепловой экономичности оборудования. РД 32.08.522-95

16. Правила проведения энергетических обследований. Утверждены Минтопэнерго России 25.03.1998 г. М.СПО ОРГРЭС, 1998

17. Методики определения пределов допускаемых расхождений при определении массы «нетто» груза, перевозимого при бестарных перевозках. МИ 1953-88.М.СПО Союзтехэнерго, 1984

18. Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы. ГОСТ 26976-86

19. Методические указания по контролю качества твердого, жидкого и газообразного топлива для расчета удельных расходов. ТЭС РД 34.09.114-92. М. СПО ОРГРЭС, 1993

20. Б.П. Варнавский, А.И. Колесников, М.Н. Федоров. «Энергоаудит объектов коммунального хозяйства и промышленных предприятий». Учебное пособие. М. МИКСиС,1998

21. Транспортный Устав железных дорог РФ от 08.11.1998 г. №2-ФЗ (Собрание законодательных актов РФ. 12.01.98. №2, ст.218)

22. Правила поставки газа в РФ от 05.02.1998 г. №162 (Собрание законодательных актов РФ, №6, ст. 770)

23. Типовая инструкция по эксплуатации тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения. Утверждено Департаментом стратегии развития и научно- технической политики РАО «ЕЭС России»

24. Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии. Утверждено Департаментом строительства 07.07.1998 г.

25. Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях. РД34.09.255-97.М. СПО ОРГРЭС, 1998

26. Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери. РД 34.20.519-97.  М.СПО ОРГРЭС, 1998

27. Типовое положение об электрическом цехе. ТП 34-70-014-86 СПО Союзтехэнерго  1987 г.

28. Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработка мероприятий по энергосбережению. Отраслевой руководящий документ РФ 34.09.455-95 РАО «ЕЭС России». М., 1996 г.

29. Энергоаудит и нормирование расходов энергоресурсов. Сборник методических материалов. Под редакцией проф. С.И. Сергеева. НГТУ, НИЦЭ Н. Новгород. 1998 г.

УДК 658.5.015:006.354   МКС 01.040.91   Е01, Е02   ОКСТУ 3103, 3104, 3403

Ключевые слова: энергосбережение, энергетическая эффективность, энергетический паспорт, потребитель топливно-энергетических ресурсов, энергетическое обследование